Руководство  по  эксплуатации

1.   Всего  4  балансн.  канала.  Ch12 -  широкая  полоса  Ch1 - Left  Сh2  - Right

Ch34  2  режима:   Filt  OFF = широкая полоса;

Filt  ON  = низкочастотный, с регулировкой частоты среза.

Ch3 - Left,  Ch4  -  Right.

2.  Если  Сh1  поступает  на  выход  левого канала,

то  этот  путь  сигнала  называется  DIR ( Direct ). Если  Ch1  поступает  на    	подмешивание  к  каналу  Ch2,  то  этот  путь  сигнала  называется  MIX.

3.  В  каналах  Ch12  DIR  и  Ch12  MIX  можно  использовать  двухполосные

регуляторы  тембра   (   DIR/MIX   ON/OFF  )

В  каналах  Ch34  DIR  и  Ch34  MIX  можно  использовать  фильтры  НЧ  c

регулируемой  частотой  среза.

4.  Количество  различных  вариантов ( комбинаций )  равно  64.

Как  получается такое кол-во ? Например  2  комбинации:

a)  Темброблок  вКлючен.

б)  Темброблок  вЫключен.

В каждой  из  двух  будет свой набор установок: баланс, аттенюатор...

Для  того чтобы  при  изменении  конфигурации ( Tone Dir/Mix  On/Off ,

Filt   Dir/Mix  On/Off ,  Mix Ch12  On / Off  ,  Mix  Ch34  On / Off )

не  подстраивать  каждый раз  аттенюатор  и  баланс ,  состояния этих  параметров

сохраняются  для  каждой  из  64-х  вариантов  свои.

Каждая  строчка  это  1 бит  комбинации  в  двоичной  системе:

Tone  Dir   Ch12    ON/OFF

Tone  Mix  Ch12    ON/OFF

Filt Dir  Ch34        ON/OFF

Filt Mix  Ch  34     ON/OFF

Mix Ch12               ON/OFF

Mix Ch34               ON/OFF

Итого  6  бит   =>   2  в  степени  6  =  64

После  изменения  установок  необходимо  сделать  "SAVE".  Тогда  при

следующем  включении  питания  эти  установки  не  пропадут.

Графики  темброблока.

Графики  фильтра  НЧ ( LP )